# BDCOM GP6606系列

# 机框式XPON OLT

# BDCOM GP6606系列机框式XPON OLT

产品概述：

BDCOM GP6606系列 OLT是多业务统一承载平台，提供EPON、GPON和10GEPON接入，未来可支持XGPON接入。可支持FTTH、FTTB、FTTC和POL等各种组网方式，实现家庭用户、企业用户的全业务融合接入，实现一张光纤网络覆盖全业务，简化网络架构，降低OPEX。

全系列产品包含中型和大型两种规格产品，满足不同应用场景需求。

BDCOM GP6606-06                BDCOM GP6606-10

主要特性：

- 标准：遵循ITU-T G.984/G.988、中华人民共和国通讯行业标准《接入网技术要求——吉比特无源光网络（GPON）》以及中国电信GPON设备技术要求CTC2.0 ；遵循IEEE 802.3ah、IEEE 802.3av、中华人民共和国通讯行业标准（YD/T 1475-2006）以及中国电信EPON设备技术要求CTC3.0；

- 良好的互通能力：具备自动发现和兼容异厂家ONT设备；

- 硬件冗余：双主控、双电源冗余设计，确保设备稳妥运行；

- 热拔插：整机采用模块化设计，各业务板卡均支持热拔插；

- 系统容量: 最大支持128个GPON PON接口；

最大支持128个EPON PON接口；

最大支持64个10GEPON PON接口；

- 绿色环保：低功耗，降低业务的运营成本；

- 干线光纤保护: 支持在光纤发生故障时链路自动保护切换；

- 电源特性：支持双AC、双DC以及AC/DC混合双电源，电源采用模块化设计，可热插拔，EMC 3级标准。具备同类产品中更强大的环境适应能力。

技术参数：

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
|  | GP6606-06 | GP6606-10 |
| 系统容量 | 最高1:128分光 背板带宽：4T MAC地址容量：128K |
| PON接口特性 | GPON | 下行2.5Gbps/上行1.25Gbps传输速率 支持Class B+、Class C+ 、Class C++ PON模块 安全性: ONU认证机制 |
|  | EPON | 下行1.25Gbps/上行1.25Gbps传输速率 支持PX20+、PX20++ PON模块 安全性: ONU认证机制 |
|  | 10GEPON | 下行10Gbps/上行1.25Gbps传输速率（非对称模式） 下行10Gbps/上行10Gbps传输速率（对称模式） 支持PRX30、PR30 PON模块 安全性: ONU认证机制 |
| 槽位数 | 2个主控槽位+4个业务槽位 | 2个主控槽位+8个业务槽位 |
| 最大万兆端口数 | 48 | 96 |
| 最大GPON接口数 | 64 | 128 |
| 最大EPON接口数 | 64 | 128 |
| 最大10GEPON接口数 | 32 | 64 |
| 遵循的标准 | ITU-T G.984/G.988 IEEE 802.3ah IEEE 802.3av 中华人民共和国通讯行业标准《接入网技术要求——吉比特无源光网络（GPON）》中国电信GPON设备技术要求CTC2.0 中华人民共和国通讯行业标准（YD/T 1475-2006）以及中国电信EPON设备技术要求CTC3.0 IEEE 802.1D, Spanning Tree IEEE 802.1Q, VLAN IEEE 802.1w, RSTP IEEE 802.3ad 物理链路静态/动态聚合（LACP） Ethernet – II |
| 服务质量 | 背压式流控（半双工） IEEE 802.3x流控（全双工） IEEE 802.1p, CoS WRR、SP和FIFO队列调度算法 基于每个ONU的上行和下行限速功能 支持DBA和SLA功能 |
| VLAN | 基于端口的VLAN，4K VLAN表项 QinQ，并支持灵活QinQ |
| 组播 | L2 Multicast IGMP Snooping MLD Snooping |
| 可靠性 | 单方向链路检测协议，防止生存树环路 PON光模块热插拔 PON光路保护 支持长发光等异常发光ONU的检测功能 |
| 网络安全 | 限制每端口最大用户数 端口隔离 报文风暴控制 基于数据流的ACL 访问控制功能 PON口传输数据加密 |
| 配置管理 | CLI, SNMP, TELNET等多种管理方式。 可通过TFTP进行软件升级 调试输出debug |
| 物理特性 | 399.7mm×482.6mm×548mm | 533.1mm×482.6mm×548mm |
|  | 安装: 标准19”机架 |
| 环境要求 | 工作环境：0℃～45℃；10%～85%无冷凝 |
|  | 存储环境：-40℃～80℃；5%～95%无冷凝 |
| 电源 | 输入电压：AC90～264V，DC 36～72V 支持双电源输入、交直流电源混插、以及电源模块热插拔 |

订购信息:

| 型号 | 描述 |
| --- | --- |
| GP6606-06 | GP6606-06 OLT机箱（标配风扇板，最多支持2个电源，6个扩展槽，其中2个槽位固定插主控板,4个业务槽） |
| GP6606-10 | GP6606-10 OLT机箱（标配风扇板，最多支持2个电源，10个扩展槽，其中2个槽位固定插主控板,8个业务槽） |
| LP66-MSU | GP6606 OLT主控业务板 |
| LP66-16GPON-4TE | GP6606 OLT GPON业务板，支持16个GPON接口（SFP接口），4个万兆接口（SFP+）（不含光模块） |
| LP66-16EPON-SFP | GP6606 OLT EPON业务板，支持16个EPON接口（SFP接口），1个万兆接口（SFP+），7个千兆接口（SFP）（不含光模块） |
| LP66-8TPON-4TE | GP6606 OLT 10GEPON业务板，支持8个GPON接口（XFP接口），4个万兆接口（SFP+）（不含光模块） |
| LP66-12TE-SFP+ | GP6606 OLT 万兆业务板，支持12个万兆接口（SFP+）（不含光模块） |
| PWR-1200-AC | OLT交流电源(输入电压AC 90～264V，最大功率1200W） |
| PWR-1200-DC | OLT直流电源(输入电压DC 36V～72V，最大功率1200W） |
| OLT-GSFP-B+ | OLT SFP模块（Class B+标准，下行2.5G/上行 1.25G，TX波长1490nm，RX波长1310nm，SC接口） |
| OLT-GSFP-C+ | OLT SFP模块（Class C+标准，下行2.5G/上行 1.25G，TX波长1490nm，RX波长1310nm，SC接口） |
| OLT-GSFP-C++ | OLT SFP模块（Class C++标准，下行2.5G/上行 1.25G，TX波长1490nm，RX波长1310nm，SC接口） |
| OLT-GSFP-20+ | OLT SFP模块（PX20+标准，下行1.25G/上行 1.25G，TX波长1490nm，RX波长1310nm，SC接口） |
| OLT-XFP-A | OLT XFP光模块，非对称10G EPON光模块 （PRX30标准，下行10G，上行1.25G） |
| OLT-XFP-S | OLT XFP光模块，对称10G EPON光模块（PR30标准，上下行10G） |

上海博达数据通信有限公司

Shanghai Baud Data Communication co.,LTD.

地址：上海市张江高科技园区居里路123号

邮编：201203

电话：021-50800666

传真：021-50801839

版权所有 ©上海博达数据通信有限公司2018 保留一切权利

未经上海博达数据通信有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自复制和摘抄本手册内容，并不得以任何形式传播。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。

博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。