BDCOM F5300-24

IPS入侵检测防御产品

# 【产品概述】

BDCOM F5300-24是上海博达数据通信有限公司为企业、政府、酒店、医院、学校等中型网络安全需求场景设计和推出的一款入侵检测防御产品。

F5300-24产品基于先进的MIPS嵌入式多核构架，搭载自主研发的BDROS平台系统平台，通过对网络数据进行全方位的检查和分析，提供强大的IPS和Web防护双重安全保护，让潜在的攻击和威胁无所遁形，实时阻断并记录病毒、蠕虫、木马、间谍、代码注入、网页篡改、网络钓鱼、漏洞扫描、DDoS等攻击行为，并有效的管理即时聊天、P2P工具、VOD流媒体、网游、股票、购物等滥用网络资源的低效行为。本产品还集成了有效的QoS带宽智能调度、URL和关键字过滤、黑白名单等实用功能，可提供全面和完善的IPS解决方案，

F5300-24产品通过合理的硬件架构设计，可提供统一平台的，单由不同层次的产品型号，可广泛适用于数据中心、政企网络边界、大型园区出口、中小企业等业务场景，是您建设可靠安全网络的上家选择。

F5300-24

# 【主要特性】

- 多业务高性能

上海博达F5300-24入侵检测防御采用先进的MIPS多核架构，结合博达自主知识产权的安全操作系统，采用病毒库树形存储、流扫描处理、零拷贝并行流处理等高效的防攻击技术，整个解析过程一次拆包，确保开启多重防护功能后依然保证高速度、低时延的安全防护。

- 及时的入侵特征库更新

F5300-24将用户和应用作为安全防护的核心维度，采用先进的用户识别和应用识别技术，实现对用户和应用的精细可视化展现及有效管控。对于业界热点攻击和安全漏洞等攻击特征，我们会在第一时间作出相应并更新特征库，为用户提供最及时的入侵防御。

- 经准的识别查杀

依托领先的应用识别数量，满足精细化应用管理需求。通过加载应用识别特征库可识别4000+网络应用，能够覆盖网络中95%以上流量。主流应用协议全覆盖、支持热门加密P2P协议、Web2.0应用、移动应用、微应用等，并且支持自定义应用快速响应定制化需求。基于识别出的应用类型，入侵检测与防御系统可进行精细化的应用访问控制、应用带宽管理等管控。

- 专业的病毒查杀

F5300-24拥有海量病毒特征库，配合先进的防病毒引擎，能够精准识别并清除流行木马和顽固病毒。新一代启发式检测技术，通过对程序行为的智能分析，及时发现最新的未知病毒威胁，提示用户及时修复系统和第三方软件(Flash、Adobe Reader等)漏洞，有效保障系统安全。针对纯扫描优化的产品架构，无系统监控，不占系统资源，是保护内网资源不受互联网病毒侵扰的最佳选择。同时可对通过HTTP和FTP协议上传的文件进行病毒过滤和阻断，防止网站被恶意利用，成为病毒和木马传播的工具。

- 遏制带宽滥用

F5300-24能够全面识别互联网常见应用，包括经常造成带宽滥用、工作效率降低的P2P下载、IM即时通讯、在线视频、炒股、游戏等。将博达下一代防火墙部署于网络的出口，可以有效地遏制各种应用抢夺宝贵的带宽和IT资源，从而确保网络资源的合理配置和关键业务的服务质量，显著提高网络的整体性能。

- 资产识别和风险评估

企业IT环境、应用流量日趋复杂，为降低管理员的策略配置及攻击事件评估的难度，博达入侵防御产品提供资产识别和用户风险评估功能；结合主动扫描和对用户流量分析的方式识别用户资产情况，包括操作系统、应用、服务等。根据用户是否受到IPS攻击、是否下载病毒文件、是否存在弱密码等多个维度评估用户风险；管理员根据识别的资产和风险评估结果进行入侵防御策略调整，有针对性地防护。

- 组网方式灵活

F5300-24支持IDS旁路部署模式，可对网络流量进行检测与分析，可对攻击事件进行记录和告警；产品也可串行部署在网络出口路径上，对业务数据进行上至Layer7的深度分析，防御内部网络和外部攻击的双向流量。

- 多位一体的立体防护

F5300-24的安全策略集成防攻击、防病毒、WAF、应用控制、带宽控制、身份认证六个管理维度，管理者可以根据不同的管控需求，为不同的用户定制不同的管理策略，灵活方便，维护简单，条理清晰，效果良好。

- 高度可靠性

F5300-24支持双机热备和软硬件bypass功能，不会成为网络瓶颈和故障点，确保网络高可靠性。当设备CPU、内存等参数高于一定阈值时，自动bypass设备，让整个设备变为纯透明转发，保证业务不中断。

# 【产品规格】

| 控制端口 | 1个CON（RJ45） |
| --- | --- |
| 业务端口 | 4个GECombo+10个GE电口 支持1组Bypass 1个USB接口 1个TF插槽 |
| 吞吐能力 | 4Gbps |
| 并发连接 | 200万 |
| 安装方式 | 19英寸标准机架 |
| 设备尺寸 | 440×263×44mm |
| 设备重量 | 2.9Kg |
| 电源规格 | 内置220VAC |
| 整机功耗 | 最大25W |
| 工作温度 | 0ºC～50ºC |
| 工作湿度 | 10%～95%（非冷凝） |
| 注：实际性能可能会因使用场景和流量的差异而不同。 |

# 【应用部署】

## IPS在线部署方式

部署于网络的关键路径上，对经过的数据进行2-7层实时深度分析，防御内部和外部的攻击，管理双向的流量。

## IDS在旁部署方式

对网络流量进行监测与分析，记录攻击事件并告警。

# 【订购信息】

| BDCOM F5300-24 | F5300-24系列入侵防御（标配1个CON控制口，4个Combo复用口、10个GE以太网口，网络吞吐能力4Gbps，并发连接数200万，自带1年特征库升级服务） |
| --- | --- |
| F5324-Lic-SA-1 | F5300-24入侵防御、防病毒、Web防护3in1升级服务（1年），可选配 |

# Text boxes

安全产品系列

版权所有 ©2020上海博达数据通信有限公司 保留一切权利

未经上海博达数据通信有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自复制和摘抄本手册内容，并不得以任何形式传播。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。

上海博达数据通信有限公司

SHANGHAI BAUD DATA COMMUNICATION CO.,LTD

地址：中国（上海）自由贸易试验区居里路123号

ADD：No.123 Juli Road，Pilot Free Trade Zone，Shanghai，China 201203

官网：www.bdcom.com.cn

电话：021-50800666

传真：021-50801839