WSC6100-X16B

企业级AC/宽带/认证三合一网关

# 【产品概述】

BDCOM WSC6100-X16B是上海博达面向SOHO办公、SMB企业以及分支机构等小型无线场景设计和开发的多功能网关产品。

WSC6100-X16B产品基于低功耗、嵌入式芯片打造，支持CAPWAP协议，提供完整的AC控制器功能集；支持NAT以及QoS等宽带功能协议族，非常适合作为小型互联网出口的网关设备；同时支持本地与云端，短信与微信等多种方式的接入认证服务。

WSC6100-X16B同时具备无线AC、企业宽带、无线认证三合一功能，性价比极高；同时该产品有助于简化网络结构，大幅度降低设备配置和运维的难度！

WSC6100-X16B

# 【主要特性】

- 高度的集约化设计

WSC6100-X16B不仅支持无线AC控制器，同时也内置了宽带NAT和无线认证等实用功能，一台相当于三台设备，可有效降低用户的TCO建设成本，性价比超高。

- 简单方便易运维

WSC6100-X16B采用三合一设计理念，有助于精简网络结构，不仅可以减少网络故障节点，也有助于降低网管人员的学习门槛和运维难度。

WSC6100-X16B在GUI配置页面上采用扁平化风格，简单直观，同时将大量的专业术语变成模板，用户无需专业基础也能完成配置。同时上海博达将各种场景的最佳参数设置做成出厂默认，在SOHO和SMB等场景中，可实现零配置开通无线。

- 专业的无线管理能力

WSC6100-X16B虽然定位SMB场景，但内置的功能和服务一点都不简单，完全符合电信级CAPWAP无线管理协议，可轻松满足大批量的AP的发现、管理和优化等工作。

内置的负载均衡策略，可确保多个AP之间的负荷分担，避免局部用户拥塞。同时在频谱这一个维度上也合理分配用户终端的接入，确保全网运行高效。

WSC6100-X16B支持自动信道、自动功率等网优功能，用户终端移动漫游更不在话下。

- 全面的无线安全特性

WSC6100-X16B可提供的WEP/WPA/WAP2等多种安全接入方式，支持无线IPS/IDS，支持二层用户隔离，支持集中的ACL控制等。

支持本地、短信和微信等多种无线认证，支持对接BCP8200云平台等多元认证方式，为用户提供丰富的准入控制方案。

支持非法AP检测及后续处理，支持无线攻击防御，支持静态黑白名单，减少非法用户对无线网络的侵扰。

- 丰富的可运维特性

WSC6100-X16B支持CLI、Web、SNMP等多种形式的管理。

WSC6100-X16B支持批量开关AP的LED指示灯，需要巡检的时候开启，夜间休息的是时候关闭，非常方便和人性化。

# 【硬件规格】

| 标配网口 | 5个百兆电口 |
| --- | --- |
| 电源规格 | 内置220VAC |
| 最大管理AP | 16个 |
| 面板AP翻倍 | 支持 |
| 最大无线终端 | 640个 |
| 建议宽带接入 | 100Mbps |
| 建议宽带用户 | 50个 |
| 整机功耗 | 12W |
| 安装方式 | 桌面、放装 |
| 设备尺寸 | 270×172×44mm |
| 设备重量 | 1.7Kg |
| 工作温度 | 0ºC～50ºC |
| 工作湿度 | 10%～95%（非冷凝） |
| 注：实际性能可能会因使用场景和流量的差异而不同。 |

# 【软件功能】

| 工作模式 | 网关模式 | 支持 |
| --- | --- | --- |
|  | 旁路模式 | 支持 |
|  | 无线本地转发 | 支持 |
|  | 无线集中转发 | 支持 |
|  | 支持AP即插即用 | 支持 |
| IP功能 | IPv4协议栈 | 支持 |
|  | NAT地址转换 | 支持 |
|  | NAT端口映射 | 支持 |
|  | DHCP服务 | 支持 |
|  | NTP协议 | 支持 |
|  | ARP绑定 | 支持 |
| 多线路 | 以太网专线接入 | 支持 |
|  | PPPoE拨号接入 | 支持 |
|  | 多线路负载均衡 | 支持 |
|  | 静态路由 | 支持 |
| CAPWAP | 支持Option43发现AC | 支持 |
|  | 支持DNS发现AC | 支持 |
|  | 支持AC、AP跨三层组网 | 支持 |
|  | 支持AC、AP跨NAT组网 | 支持 |
|  | 同一AC下的二层漫游 | 支持 |
|  | 同一AC下的三层漫游 | 支持 |
|  | AC、AP时钟同步 | 支持 |
|  | AC、AP版本同步 | 支持 |
|  | AC、AP配置下发 | 支持 |
| 无线接入 | 802.11协议簇 | 支持 |
|  | 多SSID | 支持 |
|  | 无线用户隔离（基于VLAN） | 支持 |
|  | 基于SSID的用户数限制 | 支持 |
|  | 用户无流量自动老化 | 支持 |
|  | 用户在线状态检测 | 支持 |
|  | SSID隐藏 | 支持 |
|  | 中文SSID | 支持 |
|  | 多国家码部署 | 支持 |
|  | Open System | 支持 |
|  | WPA 认证 | 支持 |
|  | WPA2 认证 | 支持 |
|  | WAP & WAP2 混合认证 | 支持 |
| 无线认证 | 本地认证服务 | 支持 |
|  | 云端认证服务 | 支持 |
|  | 微信扫码认证 | 支持 |
|  | 基于帐户的时间段控制 | 支持 |
|  | 基于帐户的带宽控制 | 支持 |
|  | 支持免认证白名单 | 支持 |
| QoS | 802.11e/WMM | 支持 |
|  | 基于ESS的流量限速 | 支持 |
|  | 全局流量限速 | 支持 |
|  | 基于业务VLAN的流量限速 | 支持 |
|  | 基于终端用户的流量限速 | 支持 |
|  | 基于AP的流量负载均衡 | 支持 |
|  | 基于频段的流量负载均衡 | 支持 |
| 无线优化 | AP信道、功率静态设置 | 支持 |
|  | AP信道、功率动态设置 | 支持 |
|  | 5G优先接入 | 支持 |
|  | 低速率用户限制接入 | 支持 |
|  | 预置和自定义的场景管理 | 支持 |
|  | 一键网优 | 支持 |
| 安全防御 | ACL过滤 | 支持 |
|  | MAC过滤 | 支持 |
|  | URL过滤 | 支持 |
|  | DDoS攻击防护 | 支持 |
|  | De-Auth攻击防护 | 支持 |
|  | Rogue AP检测 | 支持 |
| 应用增值 | RTLS | 支持 |
|  | 无线定位 | 支持 |
| 管理与运维 | Telnet | 支持 |
|  | SSH | 支持 |
|  | Web | 支持 |
|  | SNMPv2 / v3 | 支持 |
|  | 全局开关LED灯 | 支持 |
|  | 全局AP状态展示 | 支持 |
|  | 全局终端状态展示 | 支持 |
|  | 网络诊断工具 | 支持 |
|  | 对接博达云运维平台 | 支持 |

# 【购买信息】

| WSC6100-X16B | WSC6100－X16B企业级智能型AC控制器，标配1个USB，5个百兆以太网接口，内置220VAC电源。最大支持16个AP接入，License已含。 |
| --- | --- |

# Text boxes

WLAN无线产品

版权所有 ©2020上海博达数据通信有限公司 保留一切权利

未经上海博达数据通信有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自复制和摘抄本手册内容，并不得以任何形式传播。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。

上海博达数据通信有限公司

SHANGHAI BAUD DATA COMMUNICATION CO.,LTD

地址：中国（上海）自由贸易试验区居里路123号

ADD：No.123 Juli Road，Pilot Free Trade Zone，Shanghai，China 201203

官网：www.bdcom.com.cn

电话：021-50800666

传真：021-50801839