BDCOM IES2000系列

电信级卡轨半架工业交换机

# 产品概述

BDCOM IES2000系列标准半机架式1U高度二层交换机，支持千兆多光多电混合组网。支持冗余混合电源。针对运营商级的接入和汇聚业务网络应用，一台设备可解决网络接入与汇聚、供电以及时钟同步三大难题。其支持同步以太网，PTP1588V2精准时钟同步协议，Dying gasp，大功率PoE供电等特性。同时可以满足如商业楼宇、交通枢纽、大型卖场、写字楼、营业网点等等各种复杂场景下的网络接入及回传。支持高可靠性工业以太环网技术，其基于硬件的算法可确保每个节点的自愈时间小于5毫秒，环网自愈时间小于50毫秒（典型值）。

IES2000-TU8S8T/TW8S8P       		IES2000-TU12S4T

IES2000-TU8S8T：8个千兆SFP光口+8个千兆电口

IES2000-TW8S8P：8个千兆SFP光口+8个千兆POE口

IES2000-TU12S4T：12个千兆SFP光口+4个千兆电口

# 产品特性

- 支持同步以太网Sync-E

- 支持PTP 1588V2精准时钟同步，ZTP，CCM，QinQ

- 支持STP/EAPS/ERPS等工业环网

- 工业以太环网支持节点自愈间小于5毫秒，环网自愈时间小于50毫秒（典型值）

- 支持任意两个端口可用于组成自愈环网，并支持多个独立的自愈环

- 提供数据包丢失保护机制，能够从网络故障中快速恢复

- 通过在第2层QoS功能中提供速率限制和流量整形，可在以太网服务中提供分级的带宽服务

- 支持SNMP网管平台及cop云管平台。

- 支持Dying gasp

- 支持全场景混合电源输入

- 工作温度-40℃~85/75℃

- 平均无故障工业时间超过80万小时

# 产品规格

| 项目 | IES2000-TU8S8T | IES2000-TU12S4T | IES2000-TW8S8P |
| --- | --- | --- | --- |
| 交换容量 | 256Gbps |
| 包转发率 | 42Mpps |
| 电源输入 | AC220V或DC48V全场景输入 | 双路DC 48V |
| POE功率 | / | / | 240W |
| 工作温度 | -40~85°C | -40~85°C | -40~75°C |
| 精准时钟 | IEEE 1588v2 with one-step clock support 同步时钟协议 |
| Mac交换 | 支持静态配置和动态学习MAC地址 支持查看和清除MAC地址 MAC地址老化时间可配置 支持MAC地址学习数量限制 支持MAC地址过滤功能 支持IEEE 802.1AE MacSec安全控制 |
| VLAN | 支持4K VLAN表项 支持GVRP 支持QinQ功能 支持Private VLAN 支持voice vlan |
| 环网保护 | 支持802.1D（STP）、802.1W（RSTP）、802.1S（MSTP） 支持BPDU保护、根保护、环路保护 支持EAPS以太网链路自动保护协议 支持ERPS以太网环网保护协议 |
| 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3 支持IGMP Snooping 支持IGMP Fast Leave 支持组播组策略及组播组数量限制 |
| IP路由 | 静态路由 |
| IPv6 | 支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet 支持IPv6邻居发现 支持Path MTU发现 支持MLD v1/v2 支持MLD Snooping |
| DHCP | 支持DHCP Relay 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping |
| ACL | 支持二层、三层、四层ACL 支持IPv4、IPv6 ACL 支持VLAN ACL |
| QoS | 支持基于L2/L3/L4协议头各字段的流量分类 支持CAR流量限制 支持802.1P/DSCP优先级重新标记 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 支持Tail-Drop、WRED等拥塞避免机制 支持流量监管与流量整形 |
| 安全特性 | 支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤安全机制 支持防DDoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击等 支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能 支持端口隔离 支持端口安全、IP+MAC+端口绑定 支持DHCP sooping，DHCP option82 支持IEEE 802.1x认证 支持Radius、BDTacacs+认证 支持命令行分级保护 |
| 可靠性 | 支持静态/LACP方式链路聚合 支持UDLD单向链路检测 支持以太网OAM 支持ISSU业务不中断系统升级 |
| 管理维护 | 支持Console、Telnet、SSH 2.0 支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning） 支持基于浏览器WEB方式管理 支持SNMP v1/v2/v3 支持TFTP方式的文件上传、下载管理 支持RMON事件历史记录 |

# 硬件结构

8光8电机型

12光4电机型

订购信息

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| IES2000系列卡轨/半架式 |
| IES2000-TU8S8T | 8千兆SFP光+8千兆电，网管型工业交换机；采用工业级交直流混合电源输入，工作温度-40~85℃；防护等级IP40；卡轨或半架式安装 |
| IES2000-TU12S4T | 12千兆SFP光+4千兆电，网管型工业交换机；采用工业级交直流混合电源输入，工作温度-40~85℃；防护等级IP40；卡轨或半架式安装 |
| IES2000-TW8S8P | 8千兆SFP光+8千兆POE，网管型工业交换机；采用工业级直流48~55V冗余双输入；支持POE/POE+，最大POE功率240W，工作温度-40~75℃；防护等级IP40；卡轨式安装 |

# Text boxes

版权所有 ©2020上海博达数据通信有限公司 保留一切权利

未经上海博达数据通信有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自复制和摘抄本手册内容，并不得以任何形式传播。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。

上海博达数据通信有限公司

SHANGHAI BAUD DATA COMMUNICATION CO.,LTD

地址：中国（上海）自由贸易试验区居里路123号

ADD：No.123 Juli Road，Pilot Free Trade Zone，Shanghai，China 201203

官网：www.bdcom.com.cn

电话：021-50800666

传真：021-50801839