BDCOM BSR2900-12系列

准工业级多业务路由器

# 【产品概述】

BDCOM BSR2900-12P是上海博达数据通信有限公司紧跟国家一带一路战略，针对基站回传场景设计开发的支持1588和SyncE协议、提供POE供电能力、准工业级多业务路由器产品。该平台采用64位多核处理器＋高速交换引擎＋FPGA的完美配套设计方案，性能卓越。

BSR2900-12P

博达BSR2900-12P标配2个千兆光口，2个千兆电口，8个千兆交换网口，采用博达自主知识产权的BDROS操作系统，可提供路由、交换、安全、VPN等丰富的软件功能，是真意义的多业务一体化平台，可用于运营商、电力、政府等多种行业和场景。

# 【主要特性】

- 高精度时钟同步

支持同步以太网协议（SyncE）实现频率同步；

支持PTP 1588精确时钟协议；

支持高精度的时间同步方案，提供ns级时间同步保证；

- 出色的准工业级特性

采用无风扇设计，降低噪音干扰的同时，也能大大增强恶劣环境中的长期稳定性，并减少返修。整机还采用紧凑型机箱设计，更容易部署到各种室外箱体等。

- 全面的路由协议

支持HDLC、PPP、dot1q等丰富的二层链路协议；支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、BEIGRP等动态路由、以及PBR策略路由等，路由协议非常丰富，与业内主流厂商设备完美兼容。此外，支持路由、交换、安全、无线等的多业务集成，可满足各种复杂网络的建设需求。

- 丰富的网络安全特性

支持灵活的ACL防火墙过滤、NAT地址转换技术，为用户网络抵御外部网络的潜在威胁；支持IPSec/L2TP/PPTP/GRE等多种VPN技术，可为用户专用网络的提供一个低成本解决方案，同时也大大增强用户的数据安全性；支持AAA、Radius、PAP/CHAP等多种安全技术，对接入用户进行安全认证操作，进一步提高网络安全性。

- 实用的流量管理策略

博达BSR系列支持自主研发的弹性流控和行为管理策略GBSC，可自动检测出口网络质量，根据当前可用带宽，动态为每个用户分配带宽服务。同时GBSC可确保关键业务和关键用户优先。

BSR系列路由器还支持FIFO、PQ、CQ、CBWFQ、LLQ、WFQ、DSCP、IP Precedence、RTS、RSVP、CAR等丰富的队列调度技术和流量管理策略，让用户网络带宽得到更加高效利用。

- 高级业务集成

支持MPLS VPN技术，实现透明的以太网传输服务，实现灵活的企业互联。全面支持Ipv4/v6双栈协议，帮助现有网络向IPv6平滑升级过渡。

# 【硬件规格】

| 产品型号 | BSR2900-12 | BSR2900-12P |
| --- | --- | --- |
| 设备 接口 | CON | 1个MiniUSB | 1个MiniUSB |
|  | USB | 1个USB2.0 | 1个USB2.0 |
|  | WAN | 2个GSFP 2个GE-TX | 2个GSFP 2个GE-TX |
|  | LAN | 8个GE-LAN | 8个GE-LAN，支持POE输出 |
| 性能 存储 | 转发性能 | 2.5Mpps | 2.5Mpps |
|  | FLASH | 64MB | 64MB |
|  | DRAM | 1GB+128MB | 1GB+128MB |
|  | 电源 | 100~240VAC（凤凰端子） | 100~240VAC（凤凰端子） |
|  | 功耗 | ≤36W | ≤150W（含POE） |
|  | 尺寸 | 220*250*44 mm | 220*250*44 mm |
|  | 重量 | 2.0Kg | 2.1Kg |
|  | 工作温度 | -30℃～70℃ | -30℃～70℃ |
|  | 工作湿度 | 5%～95%（非冷凝） | 5%～95%（非冷凝） |

# 【软件功能】

| 链路协议 | PPP、MPPP、PPPoE、ARP |
| --- | --- |
| 网络协议 | TCP、UDP、ICMP |
| 二层交换 | 802.3、802.1Q VLAN、广播风暴抑制 |
| 4GLTE | WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA TDD-LTE、FDD-LTE |
| 网络服务 | NAT、NAPT、ALG、DHCP、DNS、DDNS、SNTP、PPPoE Srv |
| 路由协议 | 静态路由、RIP、OSPF、BGP、PBR |
| 多路策略 | 等价路由、权重路由、智能选路、远程侦测、BFD |
| QoS调度 | FIFO、PQ、CQ、WFQ、CBWFQ GBSC弹性策略、L7Filter |
| 网络安全 | AAA、PAP、CHAP、MS-CHAP IP-ACL、MAC-ACL、IMP-Filter IPSec、EZVPN、L2TP、PPTP、GRE Flood攻击防护、ARP攻击防护 防攻击Ping of Death、Tear-drop、WinNuke、PingSweep等 |
| 组播协议 | IGMP、PIM-SM、PIM-DM |
| IPv6 | IPv6基本：ND、PMTU、ACL IPv6过渡：Dual-stack、Tunneling、NAT IPv6路由：RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
| 业务功能 | 支持1588 PTP精确时钟协议 支持SyncE同步以太网时钟协议 支持ERPS以太网环网保护协议 支持Ethernet over GRE协议 支持Dying GASP掉电告警 支持ZTP功能 |
| 管理维护 | CON、Telnet、SSH、SNMP、HTTP Ping、Trace-route、Syslog TFTP、FTP |

# 【订购信息】

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| BDCOM BSR2900-12 | BSR2900-12准工业多业务路由器（标配1个MiniUSB，1个USB2.0，2个GSFP、2个GE-TX、8个GELAN，支持PTP和SyncE；支持220VAC电源输入（凤凰端子） |
| BDCOM BSR2900-12P | BSR2900-12P准工业多业务路由器（标配1个MiniUSB，1个USB2.0，2个GSFP、2个GE-TX、8个GELAN，支持POE供电，支持PTP和SyncE；支持220VAC电源输入（凤凰端子） |

# Text boxes

BSR路由器

版权所有 ©2020上海博达数据通信有限公司 保留一切权利

未经上海博达数据通信有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自复制和摘抄本手册内容，并不得以任何形式传播。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。

上海博达数据通信有限公司

SHANGHAI BAUD DATA COMMUNICATION CO.,LTD

地址：中国（上海）自由贸易试验区居里路123号

ADD：No.123 Juli Road，Pilot Free Trade Zone，Shanghai，China 201203

官网：www.bdcom.com.cn

电话：021-50800666

传真：021-50801839