BDCOM BIG2000-05

多业务融合网关

# 【产品概述】

BDCOM BIG2000是上海博达深度调研企业、园区、酒店、学校、医院、连锁等典型ICT场景上网需求，专门设计开发的多业务融合网关产品系列。

BIG2000-05基于高性能嵌入式处理器设计，搭载博达全新一代的自主知识产权BDROS系统。支持弹性智能流控，可保障企业用户的关键业务优先，优化整体网络带宽，降低网络使用成本；支持点对网、网对网的VPN特性，便于企业远程分支安全互联和差旅人员访问；支持DPI深度应用识别，实现精细化上网行为管理，帮助企业对网络和员工的使用情况进行监控和统计，提高工作效率。具备丰富而贴心的功能，优良的性价比，因而它是各类企业用户组网的理想之选。

BDCOM BIG2000-05

# 【主要特性】

- 精细化流控和行为管理

一键流控简单不限速，业务、资源、用户三元素动态平衡，重点业务优先保障、线路资源充分利用，用户之间公平竞争，领先算法，省心省钱好体验。

DPI深度识别，1000+应用识别，精准识别网页、视频、游戏、P2P等应用并实现一键封杀，帮助企业主及职员提升管理效率及工作效率。

- 实用的VPN远程组网

支持点对点、网对网VPN模式组建专用网络，实现企业出差人员、分支机构与总部间的资源远程共享和安全数据传输，避免商机泄露。

- 多业务集成

内置AC控制器，支持AP集中管理，轻松玩转网络；

支持多种认证模式，广告定制展示推送，提升企业品牌形象；

支持终端多维绑定，有效防御内网病毒攻击，提高网络安全防护。

- 智能云端管理

支持云端集中管控，系统软件云端自动升级，1000+协议库实时同步，日志云端安全存储。

# 【技术规格】

| 产品型号 | BDCOM BIG2000-05 |
| --- | --- |
| 业务端口 | 5个GE（2WAN+3LAN，支持角色自定义） |
| CPU处理器 | MIPS双核四线程处理器 |
| 带机能力 | 建议100用户（建议接入带宽300M） |
| 其他特性 | 1个Reset按钮 |
| 电源功耗 | 220VAC，≤25W |
| 设备尺寸 | 13寸紧凑机箱，支持上架安装 |
| 工作温度 | 0～45℃ |
| 工作湿度 | 5%～95%（非冷凝） |

# 【软件功能】

| 工作模式 | 支持路由、网关、透明桥、混合等多种模式部署 |
| --- | --- |
| 外网配置 | 支持固定IP、动态IP、PPPOE等宽带接入方式，支持dot1Q子接口 |
| 多线策略 | 支持多线接入，支持智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式 支持应用分流和策略路由，支持线路质量远程侦测 |
| IP路由 | 支持静态路由、默认路由、策略路由，支持路由优先级控制 |
| NAT翻译 | 支持NAT动态、静态、反向地址转换 支持一对一、一对多端口映射 |
| QoS流控 | 支持路由策略、应用调度、多线汇聚、智能均衡等多种流控机制 支持DPI七层识别，支持云端特征库同步 支持地址段、时间段、黑白名单高级选项 |
| 行为管理 | 支持应用一键管控，一键封杀，支持1000+特征库 支持URL过滤和重定向，支持DNS过滤 |
| DHCP | 支持DHCP Client、DHCP Server |
| DNS | 支持DNS Client/Proxy 支持3322、dyndns等DDNS |
| VPN | L2TP/PPTP、IPSEC VPN、异地组网 |
| ACL | 支持基于IP、MAC和Port-Range的访问控制列表 |
| ARP | 支持ARP绑定、ARP攻击防御、ARP信任控制 |
| 安全 | 支持防火墙 支持MAC过滤、支持异常包过滤、支持DDoS攻击防御 |
| 管理界面 | 支持Web管理、支持快速向导和高级向导配置，支持云端管理 支持设备负载、流量、应用比例、接口状态、系统状态等的首页概览统计 支持系统、设备、流量、应用等多个维度的日志诊断信息，支持云端存储 |

# 【订购信息】

| 型号 | 描述 |
| --- | --- |
| BIG2000-05 | BIG2000-05多业务融合网关（标配2个千兆WAN口，3个千兆LAN口，支持智能弹性流控、上网行为管理、VPN加密隧道、Portal认证、云端管理等。支持220VAC交流供电） |

# Text boxes

路由器

版权所有 ©2020上海博达数据通信有限公司 保留一切权利

未经上海博达数据通信有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自复制和摘抄本手册内容，并不得以任何形式传播。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。

上海博达数据通信有限公司

SHANGHAI BAUD DATA COMMUNICATION CO.,LTD

地址：中国（上海）自由贸易试验区居里路123号

ADD：No.123 Juli Road，Pilot Free Trade Zone，Shanghai，China 201203

官网：www.bdcom.com.cn

电话：021-50800666

传真：021-50801839