BDCOM BIG2000-08LTE

多业务融合网关

# 【产品概述】

BDCOM BIG2000是上海博达深度调研企业、园区、酒店、学校、医院、连锁等典型ICT场景上网需求，专门设计开发的多业务融合网关产品系列。

BIG2000-08LTE基于64位ARM处理器和线速无阻塞交换平台设计，采用控制和转发平面分离的理念开发，可提供高性能和高效率的产品体验。该产品搭载博达全新一代的自主知识产权BDROS系统，可为用户提供NAT高速上网、多线路接入策略、深度应用识别和QoS弹性流控等实用功能，同时还集成云端管理、网络安全、无线管理、用户认证等增值业务模块，是各类企业用户组网的理想之选。

BDCOM BIG2000-08LTE

# 【主要特性】

- 强大的性能

博达BIG2000系列采用64位ARM架构的高性能处理器打造，最大可提供线速吞吐能力。内部搭载全新一代的BDROS网络操作系统，支持转发和控制双平面分离，确保内核健壮的同时更能提高转发效率，满足大容量用户并发场景的海量数据吞吐需求。

- 出色的可靠性

BIG2000系列多业务融合网关支持双机热备、链路备份、电源等关键器件冗余特性，为用户提供运营级可靠性保障。

提供通信网口和电源的6KV雷击和浪涌保护能力；支持温度、风扇的监控和主动告警能力。支持双Flash独立存储设计，在用户误操作或其他极端情况导致“变砖”时可以快速修复，大幅度降低网络异常中断产生的影响，使得远程运维可行性大大提高。

- 全面的路由协议

BIG2000系列支持路由、网关和透明桥等多种部署模式组网。

支持IPv6协议，支持隧道、翻译、双栈等多种模式模式，以确保v4-v6过渡组网。

支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP+、ISIS和PBR策略路由等，路由协议非常丰富，可满足各类复杂场景的组网需求，与业内主流厂商设备完美兼容。

支持QoS、MPLS和组播等高级功能叠加组网。

- 丰富的功能集合

BIG2000除了网络互联和上网功能，还提供大量的实用特性，用更少的设备就能满足用户更多样的需求。

支持多线路同时接入，提供备份、叠加、智能等多种模式的负载均衡策略，充分提高带宽资源利用率。

支持深度应用识别和流控技术，可确保关键业务畅通，禁止未授权和有风险的流量，减少非必要的带宽需求。

支持路由交换一体化，减少交换机数量，降低网络拓扑复杂度。

内嵌无线AC和Portal认证功能，支持下挂AP集中管理和无缝漫游，实现有线无线一体化，有助于企业办公网络的充分融合和集中管控。

支持防火墙功能，支持L2TP/PPTP、GRE、IPSec、SSL等多种VPN技术，可为用户远程分支组网提供一个安全可控的高性价比的解决方案。

BIG2000支持路由、交换、无线、安全、流控、认证等六大实用功能模块，提升了产品实用性和价值，为用户提供了更多功能选项。BIG2000的融合特性还简化了企业组网的复杂度，减轻了运维难度和压力，并降低了TCO总体成本，简约而不简单。

- 灵活的无线组网

BIG2000-08LTE内置LTE全网通模块，使用一张SIM卡即可快速开通网络，规避繁琐的管线铺设过程。

08LTE还支持双卡单待能力，双卡备份既解决了无线技术在可靠性上的缺陷，单待特性又避免了成倍的套餐租赁成本，实用性极强。

- 贴心的易用设计

博达BIG2000系列支持Web图形化管理，支持交互式快速配置向导。开局只需上架（电）->联网->云端优化这三步即可完成，大大提高效率。

BIG2000支持自动注册COP云端管理平台，用户只需一台笔记本（Web）或者一个小程序（手机）就能随时随地查看网络状态和设备运行状况，为日常运维提供极大便利，有助于降低平均故障恢复时间和差旅成本，从而整体上提高了生产效率。

# 【技术规格】

| 产品型号 | BDCOM BIG2000-08LTE |
| --- | --- |
| 管理接口 | 1个Console |
| 业务端口 | 1个GE光 1个GE电（Combo） 8个GE-LAN 1个USB接口 |
| 其他特性 | 1个全网通LTE模块，2个SIM卡槽 1个Reset按钮 |
| CPU | 64位ARM高性能处理器 |
| 内存 | 1GB |
| FLASH | 32M NorFlash，4G NandFlash |
| 带机能力 | 200用户（可能因用户业务类型、使用场景而变化） |
| 输入电源 | 220VAC，可选配双电源 |
| 设备尺寸 | 280*180*44mm |
| 工作温度 | -10℃～50℃ |
| 工作湿度 | 5%～95%（非冷凝） |

# 【软件功能】

| 组网模式 | 支持静态IP、动态DHCP和PPPoE拨号接入 支持多线路组网，支持基于等价、权重、智能的负载均衡策略 |
| --- | --- |
| 路由协议 | 支持静态路由、默认路由功能 支持RIP、OSPF、BGP、ISIS等动态路由协议 支持PBR策略路由 支持浮动路由备份，支持Keepalive、BFD等远程侦测功能 |
| NAT功能 | 支持基于IP、端口和地址池的NAT地址转换功能 支持NAT映射，支持自定义端口范围的批量映射 支持ALG能和DMZ功能 |
| 流量管理 | 支持基于IP五元组的流分类，支持CBWFQ和GBSC等队列调度功能 支持基于用户组、时间段的弹性带宽控制策略 支持黑、白名单功能 |
| 网络安全 | 支持IP、MAC的ACL和防火墙安全策略 支持L2TP/PPTP、IPSEC、GRE和SSL等丰富的VPN协议 支持ARP Scan、DHCP Snooping等ARP防欺骗功能 支持Anti-Flood、Ping of Death、Tear-drop、WinNuke、Smurf等攻击防护 |
| IP服务 | 支持DHCP服务、支持Option43、60、82等扩展字段 支持DNS和DDNS域名解析服务 支持SNTP、NTP时钟同步功能 支持FTP和TFTP文件传输服务 |
| 融合功能 | 内置无线AC功能，支持下挂无线AP管理，支持无缝漫游 |
|  | 内置Portal模块，支持基于短信、微信和卡券等的Portal认证功能 |
|  | 集成二三层交换，支持802.3协议、802.1Q VLAN、Rate-limit等 |
|  | 集成无线广域网，支持4GLTE拨号（兼容3G），支持APN无线专网 |
|  | 支持IPv6协议和过渡技术、MPLS协议、组播协议 |
| 管理维护 | 支持CON、Telnet、SSH、SNMP和TR069等管理能力 支持LCD彩屏，提供实时运行、故障诊断和在线帮助等信息 支持内网设备、拓扑发现和云端COP云端管理功能 |

# 【订购信息】

| 型号 | 描述 |
| --- | --- |
| BIG2000-08LTE | BIG2000-08LTE多业务融合网关（标配1个CON、1个USB，1个千兆Combo，8个千兆LAN，带机量200；内置4GLTE全网通模块，支持双卡单待；内置AC电源） |

# Text boxes

路由器

版权所有 ©2020上海博达数据通信有限公司 保留一切权利

未经上海博达数据通信有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自复制和摘抄本手册内容，并不得以任何形式传播。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。

上海博达数据通信有限公司

SHANGHAI BAUD DATA COMMUNICATION CO.,LTD

地址：中国（上海）自由贸易试验区居里路123号

ADD：No.123 Juli Road，Pilot Free Trade Zone，Shanghai，China 201203

官网：www.bdcom.com.cn

电话：021-50800666

传真：021-50801839