WSC6100-X10

运营级AC控制器

# 【产品概述】

BDCOM WSC6100-X10是上海博达针对无线城市、校园网运营、园区覆盖和连锁网络总部等大规模无线组网场景专门推出的运营级无线AC控制器。

WSC6100-X10基于64位多核多线程硬件平台，具有万兆级业务吞吐能力，支持10K级无线AP接入能力；产品支持CAPWAP标准协议，可提供强大的WLAN接入管理与控制能力，支持无线快速漫游、自动信道管理、射频优化、用户负载均衡等专业特性，完全满足无线运营的需求。

BDCOM WSC6100-X10

# 【主要特性】

- 强大的硬件吞吐能力

WSC6100-X10K采用多核多线程硬件平台设计，支持4核3.5GHz处理器作为核心，32ＧＢ交换内存作为运行环境，可满足1万+无线AP的并发管理，以及最大50万移动终端的接入能力。

- 运营级可靠性

WSC6100-X10支持双机热备协议。在大型无线组网中，两台AC冗余部署可互为备份，一台核心异常，另一台可无缝接管业务，确保全网正常工作。

X10支持AP逃生功能，当网络遭遇机房停电等极端异常情况时，全网AP可按照原有状态运行，确保用户业务不中断，为核心机房的恢复争取宝贵的时间。

X10还支持数据库备份和电源冗余设计，进一步提高网络核心单元的安全可靠性。

- 专业的无线管理能力

WSC6100-X10支持全面的CAPWAP协议，符合电信级无线管理标准，可满足各类复杂组网情况下的AP的发现、管理和优化等工作。支持自动信道、自动功率等网优功能。

WSC6100-X10支持SNMP、TR069、MQTT等管理协议，支持设备主动发现和拓扑自动绘制，可实现全网一体化管理。X10还内置拓扑自动发现、Portal认证功能、用户体验评估等多项实用功能，可以有效提高无线网络的运行效率，减少网络异常的平均处理时间，并大幅度降低网管人员的工作压力。

- 全面的无线安全特性

WSC6100-X10可提供的WEP/WPA/WAP2等多种安全接入方式，支持无线IPS/IDS，支持二层用户隔离，支持集中的ACL控制等。

支持本地、短信和微信等多种无线认证，支持对接UAS100认证计费平台等多元认证方式，为用户提供丰富的准入控制方案。

支持非法AP检测及后续处理，支持无线攻击防御，支持静态黑白名单，减少非法用户对无线网络的侵扰。

- 简单方便易运维

WSC6100-X10支持扁平化WebGUI设计语言，将大量的专业技术词汇变成简单易懂的图表，用户无需专业基础也能使用。在无线射频设置上，博达将各种场景的最佳参数设置做成出厂默认模板，用户只需根据场景特点选择响应模板即可。

X10支持PALLAS云管统一管理，依托云管的全平台管理能力，可使网管人员从网络全局掌握设备状况。网络运维一目了然。

X10配合PALLAS还支持手机APP管理，可实现随时随地远程管理。帮助客户提高运维效率，减少运维人员。

# 【硬件规格】

| 产品型号 | BDCOM WSC6100-X10 |
| --- | --- |
| 管理接口 | 1个管理串口 |
| 业务端口 | 2个万兆光SFP+ 2个千兆电 RJ45 |
| 其他特性 | 4个USB扩展口 1个VGA接口 |
| CPU | 64位高性能处理器，4核3.5GHz |
| 运行内存 | 标配16GB，最大可扩64GB |
| 硬盘存储 | 标配2TB，最大可扩4个，支持RAID部署 |
| 管理能力 | 标配2048个Lic，最大支持10K个AP |
| 输入电源 | 220VAC，双电源冗余（最大300W） |
| 设备尺寸 | 435*498*44mm（标准1U） |
| 工作温度 | -10℃～50℃ |
| 工作湿度 | 5%～95%（非冷凝） |
| 注：实际性能可能会因使用场景和流量的差异而不同。 |

# 【软件功能】

| CAPWAP | 支持Option43和DNS方式的AP发现 支持AC、AP跨三层组网，支持NAT穿越 支持终端二、三层漫游 支持AC、AP时钟同步、版本同步、配置同步 |
| --- | --- |
| 无线接入 | 支持802.11无线协议 支持多SSID广播和SSID隐藏 支持Open、WPA、WPA2等多种模式的认证，支持混合认证 支持用户状态检测、空闲用户下线 无线用户隔离 |
| 无线认证 | 支持本地认证和云端认证服务 支持微信扫码和短信认证 支持基于账户的时间段控制和带宽控制 支持白名单免认证 |
| 无线优化 | 支持AP信道、功率的静态设置和自动调整 支持5G接入优先策略 支持还低速率用户限制 预置8种场景的无线参数模板，支持自定义添加模板 支持一键网优 |
| IP服务 | 支持DHCP服务、支持Option43、60、82等扩展字段 支持DNS和DDNS域名解析服务 支持SNTP、NTP时钟同步功能 支持FTP和TFTP文件传输服务 |
| 统一云管 | 支持TR069和SNMP网管协议 支持LLDP等邻居自动发现 支持设备自动发现和拓扑自动生成 支持快速开局、运行告警、运维服务 |
| 冗余可靠 | 支持AC双机热备 支持AP逃生功能 支持异常掉电后自动恢复 |
| 管理维护 | 支持CON、Telnet、SSH、SNMP和TR069等管理能力 支持LCD彩屏，提供实时运行、故障诊断和在线帮助等信息 支持内网设备、拓扑发现和云端PALLAS云端管理功能 |

# 【购买信息】

| WSC6100-X10 | WSC6100-X10运营级AC（标配2个万兆光SFP+、2个千兆电口，标配2K个AP管理Lic，最大可扩容到10K个AP；内置2TB硬盘和冗余双AC电源） |
| --- | --- |
| WSC6100-Lic-256 | 博达WSC6100-NC控制器License，含256个授权 |
| WSC6100-Lic-1K | WSC6100 AC控制器License授权，1024个 |

# Text boxes

WLAN无线产品

版权所有 ©2020上海博达数据通信有限公司 保留一切权利

未经上海博达数据通信有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自复制和摘抄本手册内容，并不得以任何形式传播。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。

上海博达数据通信有限公司

SHANGHAI BAUD DATA COMMUNICATION CO.,LTD

地址：中国（上海）自由贸易试验区居里路123号

ADD：No.123 Juli Road，Pilot Free Trade Zone，Shanghai，China 201203

官网：www.bdcom.com.cn

电话：021-50800666

传真：021-50801839