# BDCOM P3310D

# 高性能机架式EPON OLT

# BDCOM P3310D高性能机架式EPON OLT

产品概述：

BDCOM P3310D是一款遵循IEEE802.3ah和中华人民共和国通讯行业标准（YD/T 1475-2006）的OLT设备，全面支持CTC标准2.1/3.0，自动发现和兼容各厂商ONU。组建高效的EPON解决方案。 
    BDCOM P3310D OLT支持1.25Gbps的PON传输速率，高效的带宽利用率和以太网业务支持能力帮助运营商为他们的用户提供可靠的业务质量保证。 
    高达1:64的分光比，支持不同类型ONU的混和组网，使得运营商的投资做到最小化。 
    BDCOM P3310D采用业界先进的技术，在以太网业务上具有强大的功能和QoS保证，支持SLA和DBA。

BDCOM P3310D

主要特性：

BDCOM P3310D是一款适合目前市场需求的光网络设备，一台OLT支持4个EPON系统，拥有以下优势：

- EPON: P3310D遵循IEEE802.3ah和中华人民共和国通讯行业标准（YD/T 1475-2006）。采用点到多点网络拓扑，有效地收集用户分散的以太网业务，并汇聚在城域网结点，采用GE接口连接上层设备，实现与现有网络的平滑互联。

- 动态带宽分配机制（DBA）使所有用户可更合理地共享1.25Gbps的带宽，实现可靠的服务质量保证(QoS)。

- 系统容量: P3310D模块化PON卡配置同时支持4个EPON系统，最多可支持256个用户端设备(ONU)，支持1:64分光比。

- 上连接口: 灵活的设计支持多种不同城域网接口类型组合，根据网络情况选择光口或电口。

- 支持IGMP组播，有效利用宽带。支持组播VLAN

- 设备尺寸: 1U的设备占用机房空间小，耗电少，降低业务的运营成本。

- 干线光纤保护: P3310D支持在光纤发生故障时链路自动保护切换。

- 高可靠性保障，支持双电源供电。

- 丰富的OAM功能，包括配置、告警、性能监控、故障隔离和安全管理等，同时支持CLI和GUI两种管理方式，易学易用。

技术参数：

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 系统容量 | 最高1:64分光比 背板带宽32G |
| 接口 | 6个千兆接口（2路千兆RJ45口，2路Combo口，2路千兆光口） 4个固定EPON接口 |
| PON接口 | 上下行对称1.25Gbps传输速率 支持PX20、PX20+、PX20++ EPON模块 安全性: ONU认证机制 |
| 遵循的标准 | IEEE802.3ah IEEE 802.1D, Spanning Tree IEEE 802.1Q, VLAN IEEE 802.1w, RSTP |
| 服务质量 | 背压式流控（半双工） IEEE 802.3x流控（全双工） IEEE 802.1p, CoS WRR、SP和FIFO队列调度算法 基于每个ONU的上行和下行限速功能 支持DBA和SLA功能 |
| VLAN | 基于端口的VLAN IEEE802.1Q VLAN中继 |
| 组播 | IGMP Snooping 可控组播 |
| 可靠性 | 单方向链路检测协议，防止生存树环路 扩展槽EPON光模块热插拔 EPON光路保护 |
| 网络安全 | 限制每端口最大用户数 端口隔离 报文风暴控制 基于数据流的ACL 访问控制功能 PON口传输数据加密 |
| 配置管理 | CLI, SNMP, TELNET等多种管理方式。 可通过TFTP进行软件升级 中英文命令提示 调试输出debug |
| 物理特性 | 440mm(W) x280mm(D) x 44mm(H) |
|  | 安装: 标准19”机架 |
|  | 重量：<5Kg |
| 环境要求 | 工作环境：0℃～45℃；10%～85%无冷凝 |
|  | 存储环境：-40℃～80℃；5%～95%无冷凝 |
| 电源 | 输入电压：AC90～264V，DC 36 ～ 72V 支持双电源输入 功率: 最大48W |

订购信息:

| 型号 | 描述 |
| --- | --- |
| BDCOM P3310D | 4 EPON口OLT设备（1个CONSOLE口，1个带外管理10/100M以太网口，4个固定PON（不含OLT SFP光模块），2个千兆combo，2个千兆SFP光口，2个千兆电口；支持AC90～264V供电，单电源输入，19英寸标准机架式，风扇散热） |
| BDCOM P3310D-DC | 4 EPON口OLT设备（1个CONSOLE口，1个带外管理10/100M以太网口，4个固定PON（不含OLT SFP光模块），2个千兆combo，2个千兆SFP光口，2个千兆电口；支持DC36～72V供电，单电源输入，19英寸标准机架式，风扇散热） |
| BDCOM P3310D-2AC | 4 EPON口OLT设备（1个CONSOLE口，1个带外管理10/100M以太网口，4个固定PON（不含OLT SFP光模块），2个千兆combo，2个千兆SFP光口，2个千兆电口；支持AC90～264V供电，双电源输入，19英寸标准机架式，风扇散热） |
| BDCOM P3310D-2DC | 4 EPON口OLT设备（1个CONSOLE口，1个带外管理10/100M以太网口，4个固定PON（不含OLT SFP光模块），2个千兆combo，2个千兆SFP光口，2个千兆电口；支持DC36～72V供电，双电源输入，19英寸标准机架式，风扇散热） |
| BDCOM P3310D-MC | 4 EPON口OLT设备（1个CONSOLE口，1个带外管理10/100M以太网口，4个固定PON（不含OLT SFP光模块），2个千兆combo，2个千兆SFP光口，2个千兆电口；支持AC90～264V和DC36～72V供电，双电源输入，19英寸标准机架式，风扇散热） |
| OLT-GSFP-20+ | OLT SFP模块（PX20+标准，上下行1.25G,TX波长1490nm，RX波长1310nm，SC接口） |
| OLT-GSFP-20++ | OLT SFP模块（PX20++标准，上下行1.25G,TX波长1490nm，RX波长1310nm，SC接口） |

上海博达数据通信有限公司

Shanghai Baud Data Communication co.,LTD.

地址：上海市张江高科技园区居里路123号

邮编：201203

电话：021-50800666

传真：021-50801839

版权所有 ©上海博达数据通信有限公司2020 保留一切权利

未经上海博达数据通信有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自复制和摘抄本手册内容，并不得以任何形式传播。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。

博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。